## Slide 1: システムブロック図の描き方

## Slide 2: 前説
エンジニアの若手設計者、上司クラスのエンジニアが部下に見せたいと思っていただけるコンテンツとして作成しました。
対象者
  システムブロック図を始めて描く方
  システムブロック図の読み方/理解を深めたい方
当説明で得られること
  システムブロック図の描き方/読み方
  電気製品の信号/処理の流れの理解の仕方
  電気製品の電力の流れの理解の仕方
注意事項
  本説明は筆者の経験に基づくものであり、類似の説明を異なる記載方法を説明している場合があります。
  ソフトウェアの観点でのブロック図もあるが、本説明では電気製品/ハードウェアの観点でのブロック図の描き方を説明します。

## Slide 3: ブロック図とは
システムを図示したもので、基本構成要素・機能をブロックで表し、ブロック間を線で繋いで関係を示したものです。
電気製品においては、機能表と回路図の中間的な位置づけとして、機能表に記載されている機能をどのように実現するか、各機能がどのように関連しているか可視化することが出来ます。
製品検討時にブロック図を描くことで、機能実現のための構成要素を可視化し、機能表では見えなかった課題を発見することが可能となります。 また、部品選定時にブロック図を参照することにより、部品に求められる機能を整理することが可能です。
上記の通り、回路図を抽象化したようなものであり、描き方が一つとは限りません。 描き手/読み手に分かりやすいものが正解となります。

## Slide 4: システムブロック図の描き方①
機能表からブロックを作成する
製品検討時には最初に製品概要/要求仕様をまとめます。もしくは要求仕様として機能表を入手します。
要求仕様/機能表に記載された機能をブロックとして図示します。
ブロック入力・処理・出力の順に左から配置します。(入力・出力は入出力となる場合もあります。) 同一レベルのものに関しては同じ縦位置で問題ありません。
地デジアンテナ入力
BSアンテナ入力
HDMI入力①
赤外線入力
地デジチューナー
BSチューナー
アップコンバート
(720p/1080i → 4K)
4KLCDパネル
スピーカ
オーディオアンプ
処理の流れ
機能 | 対応 | ブロック | 
地デジ | 〇 | 入力 機能 | 地デジアンテナ入力 地デジチューナー
BS | 〇 | 入力 機能 | BSアンテナ入力 BSチューナー
表示 | 4KLCD ローカルディミング | 出力 出力 機能 | 4KLCDパネル バックライト バックライト制御
音声 | ステレオ OOW x2 | 機能 出力 | オーディオアンプ スピーカ
HDMI入力 | 4系統 | 入力 | HDMI入力 x4
音声出力 | イヤホン 光デジタル | 出力 出力 | ヘッドホン出力 光デジタル出力
リモコン | 赤外線式 | 入力 | 赤外線入力
その他 |  | 機能 | アップコンバート (720p/1080i → 4K)
HDMI入力②
HDMI入力③
HDMI入力④
ヘッドホン出力
光デジタル出力
バックライト
バックライト制御
電源入力
入力
機能
出力
＜例：4Kテレビ＞
機能表から
ブロックを作成
並び替え
無線
有線
UI
電源
映像
音声
UI

## Slide 5: システムブロック図の描き方②
ブロックを並べ替え、不足機能を確認する
入力ー出力間を広げて、機能部分を処理の流れが分かるように線で繋ぎ、並べ替えます。
下図の橙点線部の様に、不足していると思われる機能ブロックを追加します。
電源系は、設計時に電源系統図を作成するのでシステムブロック図としては、下部に避けて配置します。
地デジアンテナ入力
BSアンテナ入力
HDMI入力①
赤外線入力
地デジチューナー
BSチューナー
アップコンバート
(720p/1080i → 4K)
4KLCDパネル
スピーカ
オーディオアンプ
HDMI入力②
HDMI入力③
HDMI入力④
ヘッドホン出力
光デジタル出力
バックライト
バックライト制御
電源入力
入力
機能
出力
TV映像再生処理
(MPEG2 Decode)
LCDパネル用
映像出力
HDMIセレクタ
映像補正処理
セレクタ
HDMI入力
HDCP
HDMI CEC
オーディオDAC
SPDIF出力
リモコン処理
システム制御
(CPU)
AC/DC
DC/DC昇圧
(LEDドライバ)
DC/DC降圧
バックライト用電源
バックライト用電源
5V
3.3V
1.8V
1.2V
オーディオ信号
ビデオ信号

## Slide 6: システムブロック図の描き方③
機能ブロックをデバイスに置き換える
機能ブロックを一覧表に置き換えて、対応デバイスを検討します。
機能ブロック | 対応デバイス |  | 品名 | 電源電圧 | 消費電流
地デジチューナー | チューナーモジュール or シリコンチューナーIC |  |  |  | 
BSチューナー |  |  |  |  | 
セレクタ |  |  |  |  | 
HDMIセレクタ | HDMIセレクタIC |  |  |  | 
TV映像信号処理 | TV用SoC | 専用回路 |  |  | 
HDMI入力/HDCP/CEC処理 |  | 専用回路 |  |  | 
アップコンバート |  | 専用回路 |  |  | 
映像補正処理 |  | 専用回路 |  |  | 
LCDパネル用映像出力 |  | 専用IO |  |  | 
バックライト制御 |  | CPU |  |  | 
システム制御 |  |  |  |  | 
SPDIF出力 |  | 専用IO |  |  | 
オーディオDAC | オーディオアンプIC |  |  |  | 
オーディオアンプ |  |  |  |  | 
リモコン処理 | MCU |  |  |  | 
デバイス構成検討時に品名/電源電圧/消費電流が
記載出来ると、電源系統図作成時にも有効です。

## Slide 7: システムブロック図の描き方④
TV用SoC
チューナーモジュール
デバイスベースでシステムブロック図を描く
対応デバイスの置き換えたもので、改めてシステムブロック図にします。
入力/出力部に関しては、必要に応じてコネクタ等の部品に置き換えてください。
地デジアンテナ入力
BSアンテナ入力
HDMI入力①
赤外線入力
地デジチューナー
BSチューナー
アップコンバート
(720p/1080i → 4K)
4KLCDパネル
スピーカ
HDMI入力②
HDMI入力③
HDMI入力④
ヘッドホン出力
光デジタル出力
バックライト
バックライト制御
電源入力
入力
機能
出力
TV映像再生処理
(MPEG2 Decode)
LCDパネル用
映像出力
HDMIセレクタ
映像補正処理
HDMI入力
HDCP
HDMI CEC
SPDIF出力
システム制御
(CPU)
AC/DC
DC/DC昇圧
(LEDドライバ)
DC/DC降圧
バックライト用電源
バックライト用電源
5V
3.3V
1.8V
1.2V
セレクタ
MCU
シリアルIF
オーディオシリアルIF
オーディオアンプIC
オーディオ
シリアルIF
オーディオ
DAC
スピーカ
アンプ
ヘッドホン
アンプ

## Slide 8: <APPENDIX> 電源系統図の描き方
機能ブロック/デバイスの一覧表より電源系統図を描く
AC/DCの入力電圧を記載します。
各デバイスの入力電圧と消費電流を記載します。
各DC/DCの入力電圧と出力電圧を記載し、出力電流に後段のDC/DCとデバイスの消費電流の総和を記載します。
各DC/DCの入出力条件、出力電流値を元に電源ICのデバイスを選定します。
各電源ICの消費電流をDC/DCの出力電流欄に加算し、電源ICの性能として問題ないことを確認します。
Excelのワークシートオブジェクトです。
右クリックメニューから “Worksheetオブジェクト > 開く” で編集可能です。